Krupski  Młyn, 10.12.2010 r.

Dot.:	przetargu nieograniczonego na: „Budowę sali gimnastycznej w Krupskim Młynie”.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów uprzejmie informujemy, co następuje:

Przedmiar – instalacja centralnego ogrzewania:

- W poz. Nr 1.005 podano rurociągi miedziane fi 35 mm – 200 m a w poz. 1.011 izolacja tych rurociągów 200 m2, prosimy o podanie prawidłowego obmiaru dla poz. Nr 1.011.

Odpowiedź: poz.1.011 izolacja grub. 30mm ww. rurociągu – 59,7 m2.

- W poz. Nr 1.006 podano rurociągi miedziane fi 42 mm – 18 m a w poz. 1.012 izolacja tych rurociągów 18 m2, prosimy o podanie prawidłowego obmiaru dla poz. Nr 1.012.

Odpowiedź: poz.1.012 izolacja grub. 30mm ww. rurociągu –   5,8 m2.

- W poz. Nr 1.007 podano rurociągi miedziane fi 54 mm – 33 m a w poz. Nr 1.013 izolacja tych rurociągów 33 m2, prosimy o podanie prawidłowego obmiaru dla poz. Nr 1.013.

Odpowiedź: poz.1.013 izolacja grub. 40mm ww. rurociągu – 13,9 m2.

- W poz. Nr 2.002 podano rurociągi stalowe 25 mm – 12 m, a w poz. 2.005 izolacja tych rurociągów 12 m2, prosimy o podanie prawidłowego obmiaru dla poz. Nr 2.005.

Odpowiedź: poz.2.005 izolacja grub. 60mm ww. rurociągu –   5,9 m2.

- W poz. Nr 2.003 podano rurociągi stalowe 65 mm – 8 m, a w poz. (brak numeru) izolacja tych rurociągów 8 m2, prosimy o podanie prawidłowego obmiaru dla poz. Nr (brak numeru).

Odpowiedź: poz.2.005a izolacja grub. 60mm ww. rurociągu – 4,9 m2.

Przedmiar – roboty wod – Kan

- W przedmiarach robót instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji Zamawiający nie ujął izolacji rur otulinami ciepłochronnymi. Jeśli rury mają być zaizolowane cieplnie prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres robót.

Odpowiedź: Należy dodatkowo uwzględnić izolację instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do:

pozycje wody zimnej

poz.3.001 – rura PP20 – l = 65 m, rura osłonowa „peszla”

poz.3.002 – rura PP25 – l = 44 m, rura osłonowa „peszla”

poz.3.003 – rura PP32 – l = 43 m, izolacja grub.10 mm, F = 7,0 m2

poz.3.004 – rura PP40 – l = 23 m, izolacja grub.15 mm, F = 5,0 m2

poz.3.005 – rura PP50 – l = 15 m, izolacja grub.15 mm, F = 3,8 m2

pozycje wody ciepłej i cyrkulacji

poz.3.006 – rura PP20 – l = 122 m, izolacja grub.15 mm, F = 19,1 m2

poz.3.007 – rura PP25 – l =  85 m, izolacja grub.15 mm, F = 14,7 m2

poz.3.008 – rura PP32 – l =  20 m, izolacja grub.20 mm, F = 4,5 m2

poz.3.009 – rura PP40 – l =  23 m, izolacja grub.20 mm, F = 5,8 m2

poz.3.010 – rura PP50 – l =  15 m, izolacja grub.25 mm, F = 4,7 m2

Razem = 64,6 m2 + 109 m „peszla”

Przedmiar – roboty budowlane:

- Czy poz. Nr 87 i 88 nie są zdublowane?

Odpowiedź: należy wycenić pozycję 87 w pozycji 88 wpisać  0.

- Dla pozycji Nr 102 prosimy o podanie typu wentylatorów wyciągowych.

Odpowiedź: do wyceny należy przyjąć wentylator kanałowy IF 120  ( np. firmy LEMAR lub innej firmy o tych samych parametrach, wydajność  min 180 m3/h). Do wyceny należy również  przyjąć rurę flex Al o średnicy 125 mm o łącznej długości 92 mb.

- Dla pozycji 110 prosimy o podanie prawidłowego obmiaru wg nas winno być 561,5 m2.

Odpowiedź: do wyceny należy przyjąć obmiar 561,5 m2.

- Dla pozycji Nr 149 prosimy o podanie gr. styropianu.

Odpowiedź: do wyceny należy przyjąć jak w opisie pozycji kosztorysowej analogia przyklejenie jednej warstwy siatki na tynk bez docieplenia styropianem.

- Na obiekcie sali sportowej małej (zgodnie z PW Instalacje) należy zdemontować 7 szt. okien a wnęki okienne zamurować i otynkować. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów  o ten zakres robót.

Odpowiedź: okna na sali gimnastycznej nie będą demontowane.

- Prosimy o podanie zestawienia stali dla robót fundamentowych sali gimnastycznej.

Odpowiedź: zestawienie stali dla robót fundamentowych sali gimnastycznej opublikowane zostały na stronie internetowej urzędu w dokumentacji „Projekt wykonawczy hala gimnastyczna Zespołu Szkół w Krupskim Młynie”.

- W SIWZ Zamawiający pisze: etap III; wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w nowej sali gimnastycznej. Prosimy Zamawiającego 
o uzupełnienie przedmiarów o ten zakres robót.

Odpowiedź: na stronie internetowej urzędu umieszczona została dokumentacja dotycząca kolektorów słonecznych. Ujęte jest to 
w dokumentacji p.n. ”Dokumentacja części instalacyjnej – nowa sala gimnastyczna”. Przedmiar robót dotyczący tej części został opublikowany na stronie internetowej urzędu.

- Czy Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie poszczególnych etapów robót?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie poszczególnych etapów robót.

- Czy Zamawiający nie wnosi wymogu załączenia do oferty kosztorysów ofertowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wnosi wymogu załączenia do oferty kosztorysów ofertowych.