Krupski  Młyn, 16.12.2010 r.

Dot.:	przetargu nieograniczonego na: „Budowę sali gimnastycznej w Krupskim Młynie”.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informujemy, co następuje:

- W projekcie brak dokładnych wytycznych odnośnie malowania konstrukcji stalowej dachu. (Czy nie jest konieczne malowanie farbami ognioodpornymi?). Prosimy o uszczegółowienie sposobu wykończenia w/w konstrukcji.

Odpowiedź: Zgodnie z opracowanym projektem i przedmiarem robót konstrukcję stalową dachu należy pomalować dwukrotnie farbą alkidową do metalu.

- Poz. 84 wpusty rynien dachowych. Rozwiązanie odprowadzenia wody 
z koryt odwadniających za pomocą wpustów zgodnie z detalem B, C, D, E, wymagałoby zastosowania wpustów dachowych podgrzewanych - brak jednak takiego szczegółu w projekcie. Prosimy o uszczegółowienie projektu w tym zakresie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Nie przewidujemy zastosowania wpustów dachowych podgrzewanych gdyż rynny są wyizolowane cieplnie co nie powinno skutkować topieniem się śniegu zalegającego w nim, kosze zlewowe są poza elewacjami, więc temperatura winna być taka sama w całym systemie odwadniającym.

- W kosztorysie brak parapetów wewnętrznych, nie ma również rozwiązania w projekcie. Prosimy o dołożenie przedmiarów robót po uszczegółowieniu projektu.

Odpowiedź: Należy wstawić pozycję dodatkową  - montaż parapetów wewnętrznych komorowych o szerokości 300 mm

KNR 4-01 0321- 01  szt. 14

KNR 4-01 0321 – 02 szt. 24.

Dostawa parapetów

- długość – 680 mm -    szt. 3

- długość  - 1060 mm - szt. 13

- długość  - 2560 mm-  szt. 6

- długość - 1800mm  -  szt. 2

- długość – 2810 mm – szt. 16.

- W kosztorysie brak parapetów zewnętrznych, nie ma również rozwiązania 
w projekcie. Prosimy o dołożenie przedmiarów robót po uszczegółowieniu projektu.

Odpowiedź: Należy wstawić dodatkową pozycję – montaż parapetów zewnętrznych Al malowanych w kolorze RAL 7040  o szerokości 300 mm

KNR 4-01 0321- 01  szt. 14

KNR 4-01 0321 – 02 szt. 38.

Dostawa parapetów

- długość – 680mm -    szt. 3

- długość  - 1060 mm - szt. 13

- długość  - 2560 mm-  szt. 6

- długość - 1800mm  -  szt. 2

- długość -  2560 mm – szt. 14

- długość – 2810 mm – szt. 16.

- W przedmiarze robót brak pozycji z rusztowaniami do prac wykończeniowych sali. Proszę o dołożenie pozycji wraz z przedmiarem.

Odpowiedź: Należy wstawić dodatkową pozycje KNR 2 – 02 – 1602 -01,  m2 - 1671.

- Daszek nad wejściem - proszę o uszczegółowienie tego elementu. 
W projekcie brak rozwiązania fundamentów oraz konstrukcji pod pokrycie 
z poliwęglanu.

Odpowiedź: Pod rzutem zadaszenia winna być ława żelbetowa 40 x 30 cm zbrojona 4 x fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 30 cm, przy podporach zagęścić co 10 cm.

- W projekcie brak rozwiązań na wykonanie schodów zewnętrznych oraz podestów. Prosimy o uszczegółowienie projektu i dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź: Przy wyjściu ewakuacyjnym schody (2 stopnie) z podestem wykonać jako terenowe (nie trzeba oporęczowania), wkomponowane 
w układ dróg na przedmiotowym terenie.

- Na rysunkach wrysowano schematycznie wyposażenie w postaci lady, stolików, wieszaków itd. Prosimy o jednoznaczne określenie jakie wyposażenie podlega wycenie.

Odpowiedź: Proszę wycenić wyposażenie zgodnie z przedmiarem robót.

- Dotyczy różnic pomiędzy zestawieniem stolarki i kosztorysem a rzutem przyziemia. W zestawieniu stolarki mamy: Drzwi Dl - l szt., Drzwi D2 - 11 szt. Według rys. Nr. 3 mamy: Drzwi Dl -4 szt., Drzwi D2 – 12 szt. Prosimy 
o korektę zestawienia oraz pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź: Do pozycji 137 przedmiaru należy wstawić drzwi sz4, m2 – 6.4

- do pozycji 138  przedmiaru należy wstawić drzwi szt. 14, m2 – 25,2.

- W zestawieniu stolarki oraz w przedmiarze brak drzwi zewnętrznych (wymiar 90x200) oznaczonych jako DZ. Prosimy o korektę zestawienia oraz o dołożenie pozycji kosztorysowej. Ponadto prosimy określić czy mają to być drzwi stalowe, czy przeszklone z profili PCV.

Odpowiedź: Należy wstawić dodatkową pozycję  - dostawa i montaż drzwi PCV zewnętrznych DZ w kolorze Ral 7040, szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, dwa zamki, samozamykacz KNR  W 2- 02 – 1018 – 02 – m2 – 1,8.

- W zestawieniu stolarki oraz w przedmiarze brak drzwi wewnętrznych oznaczonych jako ZDW. Prosimy o korektę zestawienia oraz o dołożenie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Do pozycji 128 przedmiarów należy wpisać ściankę 
o wymiarach 2700 x 2760 szt. 2, m2 – 14,9

- w pozycji 129 przedmiarów należy zmienić obmiar na 8,28 m2.